## Slide 1: Rahmenbedingungen und Strategie für eine erfolgreiche Entwicklung des Bahnverkehrs
Wolfgang Rauh, Vortrag, Laibach/Ljubljana 19. Juni 2015

## Slide 2: Inhalt:
Volkswirtschaftliche Sicht auf Bahn- und Straßenverkehr
Wie gesetzliche Rahmenbedingungen und die Verkehrspolitik den Verkehrsmarkt beeinflussen.
Wie Bahnverkehr und Bahn-Infrastruktur in Österreich finanziert werden (Markterträge und öffentliche Mittel).
Die aktuelle Entwicklung des Bahnverkehrs in Österreich und den Nachbarländern und ihre Ursachen.
Zukunftsperspektiven für den Bahn-Güterverkehr
Zukunftsperspektiven für den Bahn-Personenverkehr (integrierte Mobilität)

## Slide 3: Verkehr ist ein unentbehrliches, aber sehr kostspieliges Element der Volkswirtschaft.
Chart: Kosten (Mrd. Euro pro Jahr)
| Straße | Schiene
Lkw (Anschaffung, Betrieb, Personal) | 17.1
Klein-Lkw & Lieferwagen (Anschaffung, Betrieb) | 5
Pkw (Anschaffung und Betrieb) | 18.7
2-Räder | 1.4
Autobahnen | 1.6
Landes- und Gemeindestraßen | 5.4
Private Parkplätze und Garagen | 5
ext. Zusatzkosten Personenverkehr-Straße | 10.6
externe Zustzkosten Güterverkehr-Straße | 2.4
Bahn-Güterverkehr | 1
Bahn-Personenverkehr | 1.5
Bahn-Infrastruktur | 2.4
5,2
67,2
externe Zusatzkosten
Infrastruktur
Personen-verkehr
Güter-verkehr
Quelle: ASFINAG, Österr. Wegekostenrechnung für die Straße, eigene Berechnungen
Jeder 4. Euro für Verkehr!
Notes: Unterschiede: Fast zwei Drittel der Kosten des Straßenverkehrs wird durch Fahrzeuge und ihren Betrieb verursacht. Infrastruktur macht nur ein Fünftel der Kosten des Straßenverkehrs aus. Bei der Bahn verursacht die Infrastruktur hingegen die Hälfte der Kosten. Bahn Infrastruktur ist gemessen an der Verkehrsleistung – pro Tonnenkilometer und Personenkilometer – etwa gleich teuer wie Straßen-Infrastruktur. Fahrzeuge und Betrieb sind aber bei der Bahn dank positiver Zugbildungs- und Netzbildungseffekte relativ zur Transportleistung günstiger. Nochmals betonen: Nicht immer! Natürlich nur wenn die Bahn ihre Stärken ausspielen kann und die genannten Effekte durch entsprechendes Verkehrsaufkommen wirklich zum Tragen kommen können. Insgesamt zeigt sich, dass die Fortbewegung von Gütern und Personen wesentlich teurer ist, als gemeinhin angenommen. Wenn nur jene Leistungen gerechnet werden, die in Geld bezahlt werden, also teil der offiziellen Wirtschaftsleistung sind, dann muss jeder vierte Euro für den Verkehr (Straße+Schiene+Bennenschiff+Flug) ausgegeben werden.

## Slide 4: Wird die Bahn richtig (!) eingesetzt, ist sie wesentlich kostengünstiger als der Straßenverkehr.
Bahn vs. Straße – 1/4 der Leistung zu 1/12 der Kosten
Schiene
21
79
Faktor 4
Strasse
92
Faktor 12
8
2
2
Verkehrsleistung
in Prozent von Bahn+Straße
Kosten
in Prozent von Bahn+Straße
Bahninfastruktur
Bahngüterverkehr
Bahnpersonenverkehr
Straßen und Parkplätze
PkW Verkehr
LkW Verkehr
Quelle: ASFINAG, Österr. Wegekostenrechnung für die Straße, eigene Berechnungen
Notes: Wird die Bahn richtig (1) eingesetzt, das heißt, dort wo sie ihre Stärken hat, ist sie wesentlich kostengünstiger (etwa dreifach) als der Straßenverkehr.
Ihre Stärken hat die Bahn als Massenverkehrsmittel – überall wo große Gütermengen und eine große Anzahl von Fahrgästen zu befördern sind. D.h. Personenverkehr innerhalb und zwischen großen Ballungsräumen,

## Slide 5: Sowohl für die Bahn als auch für den Straßenverkehr werden Subventionen & steuerliche Förderungen gewährt.
„Leistungsbestellungen“ im Öffentlichen Verkehr sowie für Betrieb und Erhaltung des Schienennetzes. Diese Leistungen sind „extern“, tragen aber derzeit zur Kompensation von Marktverzerrungen zu Gunsten des Individualverkehrs (Pkw, Lkw) bei.
einseitige steuerliche Förderung nur für Auto-Pendelverkehr bereits ab 2 Kilometer (großes Pendlerpauschale = „1. Zersiedelungsprämie“)
steuerliche Begünstigung für Kilometergelder (z.B. 130,- Euro Nettogewinn für Wien-Salzburg-Wien im Privat-Pkw, effektive Förderung insgesamt etwa 700 Mio. Euro pro Jahr)
steuerliche Begünstigung für Dienstwagen (steuerliche Förderung insgesamt bis zu 1.600 Mio. Euro pro Jahr)
Steuerliche Begünstigung für Sachbezug „Firmenparkplatz“
Subventionen für Lkw-Infrastruktur auf der „letzten Meile“ (Lkw-Infrastrukturkosten-Deckung im lokalen Straßennetz nur 12%)
Notes: Viel diskutierte Frage: Setzen wir die Bahn und den Straßenverkehr ökonomisch optimal ein, d.h. dort, wo sie jeweils am kostengünstigsten sind. Und ist der Aufwand für den Transport von Personen und Gütern in dieser Höhe (jeder 4. Euro) gerechfertigt? Haben wir insgesamt zu viel oder zu wenig Verkehr? Antwort: in diesem Ausmaß nicht gerechfertigt. Die Antwort ist klar: wir setzen zu viel Verkehrsleistung und im falschen Verhältnis Schiene/Straße ein. Die Ursache ist Marktversagen! Einerseits durch externe Kosten, d.h. Kosten, die nicht in die Entscheidung welche Wege / welche Transporte und welches Verkehrsmittel einfließen (Gesundheitsschäden durch Lärm und Abgase, aber z.B. auch zusätzlicher Zeitaufwand anderer Straßenbenützer durch gegenseitige Behinderung). Darüber hinaus zahlreiche Subventionen und steuerliche Förderungen:
„Defizit“ des öffentlichen Verkehrs kennt jeder. Viel weniger bekannt sind Förderungen für die Pkw- und Lkw-Nutzung. Beim Pkw Steuernachlässe, die z.B. für Autopendler bereits ab 2 km gewährt werden (ÖV-Pendler erst ab 20 km). Dienstfahrten Privat-Pkw – Vollkosten werden steuerlich anerkannt. Dagegen werden Dienstautos, die auch privat genützt werden, steuerlich unter ihrem tatsächlichen Wert behandelt.
Noch wichtiger als die Forderung, dass externe Kosten internalisiert – also entsprechend der Verursachung angelastet - werden sollen, ist die Forderung nach Rücknahme von direkten und indirekten Förderungen des Straßenverkehrs.

## Slide 6: Letzte Güter-Meile: Anschlussbahn versus lokales Straßennetz - ungleiche Infrastruktur-Subventionen Verzerren den Wettbewerb!
Chart: Euro pro verladener Tonne
| Anschlussbahn | Straße
 | 0.11765 | 4.4657
Chart: 1000 Euro pro Jahr und Streckenkilometer
| Anschlussbahn | Straße (LL+G)*
 | 3.2 | 17.5778
Quellen: Klimafonds, BMVIT/Wegekostenrechnung, eigene Berechnungen und Schätzungen
* Landesstraßen L und Gemeindestraßen
Notes: Im Güterverkehr fallen zwischen Bahn und Straße vor allem Unterschiede auf der „letzten Meile“ ins Gewicht.
Kosten des lokalen Straßennetzes werden vom Lkw nur zu 12% durch anteilige Steuern auf Fahrzeug und Treibstoff gedeckt. Hingegen muss die letzte Meile bei der Bahn – die so genannten Anschlussbahnen – von den Kunden selbst finanziert und erhalten werden.
Es gibt zwar Förderungen für Anschlussbahnen, diese betragen aber nur einen Bruchteil jener Straßenkosten, die dem Wettbewerber Lkw auf der letzten Meile erlassen werden.
Faire Wettbewerbsverhältnisse auf der letzten Meile müssen eine zentrale politische Forderung für den Bahn-Güterverkehr werden.

## Slide 7: Nicht einkalkulierte Kosten beim Lkw doppelt so hoch wie beim Güterzug
Chart: Durchschnittskosten (Euro pro 1000 Tonnenkilometer)
| schwerer Lkw | Güterzug
ungedeckte Infrastruktur-Vollkosten | 19 | 34
Staukosten / Knappheitskosten | 16.2336
externe Unfallkosten | 13.4 | 0.2
Klimawandel | 9.8 | 0.2
Luftverschmutzung | 8.8 | 0.9
sonstige externe Kosten | 12.8 | 5.1
Quelle: UIC, BMVIT Wegekostenrechnung, eigene Berechnungen
Notes: Was hier gezeigt wird, ist ein realistischer Vergleich, weil eine Alternative zum Güterzug durch schwere (nicht durchschnittliche!) Lkw geboten wird. Bei durchschnittlichen Lkw wären die unbezahlten Kosten pro Tonnenkilometer sogar drei mal so hoch, wie beim Güterzug.
Weil diese Kosten nicht in die Transportentscheidung (und in die Verkehrsmittelentscheidung) einfließen, steigt der Güter-Verkehr über das volkswirtschaftlich optimale Maß hinaus an und er wird stärker als dies volkswirtschaftlich sinnvoll ist, von der Bahn zur Straße verlagert.

## Slide 8: Großstadt-Pendler: Wer zum ÖV umsteigen kann erspart der Stadt über 3.000,- Euro pro Jahr
Chart: Verkehrsmittel
| Pkw | Bahn+ÖV*
externe Staukosten | 3248 | 148
externe Unfallkosten | 204 | 28
Umwelt-Kosten** | 287 | 106
Förderungen*** | 325 | 346
Quelle: VDV „Der Nahverkehr 10/11 2010, BMVIT Wegekostenrechnung 2003, eigene Berechnungen
Notes: Hier ein Beispiel, das deutlich zeigt, warum es sinnvoll ist, dass Leistungen des Bahn-Personenverkehrs – insbesondere gute Angebote für den Berufs-Pendelverkehr – von Bund, Ländern und Städten bestellt werden. Eine Untersuchung aus Wien zeigt, was es bringt, wenn Pendler vom Auto zur Bahn umsteigen. Jeder zusätzliche Umstieg entlastet die Straßen, macht den verbliebenen Straßenverkehr flüssiger. Die verbliebenen Straßenbenützer ersparen sich in Summe etwa 160 Stunden Fahrzeit pro Jahr. Der Wert dieser Zeitersparnis kann mit mehr als 3000,- Euro pro Jahr beziffert werden. Etwa 1500,- Euro davon kommen alleine den Unternehmen, also dem städtischen Wirtschaftsstandort zu gute. Wie sich seit 2004 in London und seit 40 Jahren in Singapur gezeigt hat, sind Staugebühren („congestion charge“) ein ökonomisch optimales Instrument um urbane Wirtschaftsstandorte zu erhalten und aufzuwerten.

## Slide 9: Nicht kostendeckende Verkehre müssen von Bund und Ländern beauftragt und mitfinanziert werden.
Chart: ÖBB Personenverkehr: 1,93 Mrd. € Gesamtertrag
| Markterlöse und sonstige Erträge | gemeinwirt-schaftliche Leistungsauf-träge des Bundes | Verkehrs-dienste-bestellungen der Länder
 | 1039 | 619 | 269
Quelle: ÖBB Geschäftsbericht 2013, eigene Berechnungen
Notes: Die Österreichischen Bundesbahnen bestehen im Wesentlichen aus den drei Teilkonzernen ÖBB-Personenverkehr-AG, Rail Cargo Austria AG und ÖBB-Infrastruktur AG. Zur Personenverkehr AG gehört auch das größte österreichische Bus-Unternehmen, der Postbus.
Die Personenverkehr AG betreibt die Nah- und Fernverkehrszüge der ÖBB. Von insgesamt 91 Mio. Zugkilometern wurden im Jahr 2013 insgesamt 71 Mio. durch den Bund bestellt. (58,3 Mio. Zug-km im Nah- und 17,7 Mio. im Fernverkehr). Es handelt sich um eine so genannte „Nettobestellung“. Dabei übernimmt der Bund einen Teil der Kosten des Zugbetriebs. Im Jahr 2013 hat der Bund für Nahverkehrszüge 525 Mio. und für den Fernverkehr 95 Mio. Euro bezahlt. Die Länder bestellen neben ergänzenden Leistungen des Bahn-Personenverkehrs in erster Linie Bus-Linienverkehre. In den vergangenen Jahren lagen Erlöse des ÖBB Postbus aus diesem Titel bei etwa 140 Mio. Euro pro Jahr.

## Slide 10: Bahn-Güterverkehr wird fast ausschließlich durch Markterträge finanziert.
Chart: Rail Cargo Austria: 2,4 Mrd. € Gesamtertrag
| Markterlöse und sonstige Erträge | gemeinwirt-schaftliche Leistungsauf-träge des Bundes
 | 2326 | 78
Quelle: ÖBB Geschäftsbericht 2013, eigene Berechnungen
Notes: Der Bund fördert diskriminierungsfrei den Schienen Güterverkehr. An die Rail Cargo Austria sind dabei für Einzelwagenverkehr und kombinierten Verkehr insgesamt 78 Mio. Euro geflossen. Dass die Leistungsbestellungen von Bund und Ländern wirksam sind, spiegelt sich unter anderem darin, dass Österreich mittlerweile den Spitzenplatz der Europäischen Union bezüglich Bahn-Personenverkehrsleistung pro Kopf und einen der Spitzenplätze bezüglich Bahn-Güterverkehr einnimmt

## Slide 11: Was der Staat vor allem mitfinanzieren muss, ist die Erhaltung und der Ausbau des Netzes.
Chart: ÖBB Infrastruktur: 3,05 Mrd. € Gesamtertrag
| Markterlöse und sonstige Erträge | Beitrag des Bundes für Betrieb, Wartung und Instandhaltung | Beitrag des Bundes für Erweiterungs- und Reinves-titionen
 | 1378 | 1151 | 518
Notes: Der Bund leistet der ÖBB-Infrastruktur AG gemäß § 42 Bundesbahngesetz für den Betrieb der Schieneninfrastruktur und deren Bereitstellung an die Nutzer einen Zuschuss. Dieser ist so bemessen, dass er jenen Teil der „bei sparsamer und wirtschaftlicher Geschäftsführung“ anfallenden Aufwendungen deckt, der nicht durch Markterlöse finanziert werden kann. Weiters leistet der Bund Zuschüsse zur Instandhaltung, Erneuerung, Planung und Erweiterung von Schieneninfrastruktur.
Um die großen Bauprojekte für die Republik zu finanzieren, muss die ÖBB Infrastruktur AG Kredite aufnehmen, für die der Bund haftet. Im Jahr 2013 wurden dafür von den ÖBB insgesamt Haftungsentgelte von 179 Mio. Euro an den Bund entrichtet.
Der Stand der Finanzverbindlichkeiten der ÖBB-Infrastruktur AG hat Ende 2013 bereits 17.704 Mio. Euro erreicht. Zinsaufwendungen betrugen brutto 643 Mio. Euro. Angesichts der steigenden Belastung durch Annuitäten des Infrastruktur-Ausbaus bezahlt der Bund seit 2008 einen Zuschuss. Dieser scheint unter dem Titel „Beitrag für Erweiterungs- und Reinvestitionen“ mit 517,5 Mio. Euro auf

## Slide 12: Die ÖBB verdienen ihre Einnahmen zu 58% auf dem Markt.
Chart: ÖBB-Konzern: 6,25 Mrd. € Gesamtertrag
| Bundesbeiträge zur Infrastruktur | Leistungsbe-stellungen Bund | Verkehrsdienste bestellungen Länder | Summe Markterlöse und sonstige Erträge
 | 1669 | 697 | 269 | 3613
Notes: Wird der Gesamtkonzern mit seinen Außenumsätzen betrachtet, überwiegen bei 6,25 Mrd. Euro Gesamtertrag die Markterlöse und sonstigen Erträge mit 58% gegenüber den Bundesbeiträgen zur Infrastruktur (27%) sowie den Abgeltungen für Leistungsaufträge und Verkehrsdienste-Bestellungen (15%).

## Slide 13: Laufende Entwicklungen und Trends des Bahnverkehrs in Österreich und den südöstlichen Nachbarländern + daraus abgeleitete Strategien

## Slide 14: Der Bahn-Güterverkehr in Ost- und Südosteuropa geht weiterhin zurück
Chart: Bahn-Güterverkehrsleistung (Index: 2007=100)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
EU12+HR | 100 | 96.4245 | 79.2793 | 86.3308 | 94.8376 | 88.9351 | 83.9546 | 85.3062
Nordwest | 100 | 100.2456 | 84.5343 | 93.0177 | 97.3796 | 94.8239 | 95.0212 | 96.2652
Chart: Investitionsausgaben in EU12+HR (Euro pro Kopf )
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Straße | 31.326 | 27.7212 | 35.6722 | 35.9711 | 33.8747 | 40.6528 | 38.4278 | 43.381 | 51.8292 | 71.1919 | 80.4972 | 80.4597 | 91.8322 | 109.0068 | 117.4905 | 106.6184 | 121.4752
Bahn | 11.4974 | 12.6319 | 13.6358 | 13.8841 | 12.0668 | 13.4977 | 13.6789 | 15.7781 | 15.0252 | 13.2162 | 13.7724 | 13.2339 | 20.6688 | 25.1677 | 18.678 | 17.4009 | 18.3275
Quelle: International Transport Forum / OECD
Quelle: Eurostat 2015
Notes: In den neuen EU-Ländern waren die Investitionen in das Straßennetz in den 90-ern etwa 2,5 Mal so hoch, wie jene in die Straße. Mittlerweile liegt dieses Verhältnis schon bei 6,6 zu 1 zu Gunsten der Straße. Dass sich dies auf die Entwicklung des Bahnverkehrs auswirkt, ist unvermeidlich. Der seit Jahrzehnten anhaltende Rückgang des Schienen-Güterverkehrs setzt sich auch nach dem Krisenjahr 2009 weiter fort. In Nordwest-Europa, wo das Verhältnis von Straßen- zu Bahn-Investitionen ziemlich konstant bei etwa 1,5:1 liegt, hat sich der Bahn-Güterverkehr auf etwa 95% des Vorkrisenniveaus stabilisiert.

## Slide 15: In Richtung Südosteuropa ist Bahnfahren keine Option.
Quelle: Empty Pipes – Blog, Juni 2015 http://emptypipes.org/supp/isochrone_vienna/

## Slide 16: Personen- und Güterverkehr: Dichtes Schienennetz ist Voraussetzung für hohe Bahn-Transportleistung.
Chart: Betriebslänge des Bahnnetzes (Meter pro Einwohner)*
| 0.64205985656821341 | 0.49664579401037218 | 0.43494488981137547 | 0.42604623217187942 | 0.95116326695430065 | 0.76075860013261565 | 0.40591815993737707 | 0.63426950605615107 | 0.34844269825494911 | 1.2777934868358032
 | 1537.016 | 1512.5 | 1054.4877 | 854.9533 | 1979.2124 | 2070.8333 | 1177.619 | 1204.0541 | 525.6774 | 2675.375
Quelle: Eurostat, IRG-rail, eigene Berechnungen
Notes: Die Schlussfolgerung ist ganz klar: Ohne ausreichende Qualität und vor allem Dichte des Netzes kann die Bahn keine relevanten Anteile an der Transportleistung eines Landes erreichen. Das Dichte-Kriterium gilt vor allem für den Güterverkehr.

## Slide 17: RCA runs in total about 1.700 trains per day and and around 1.350 trains in the wagonload network in Austria
WAGONLOAD NETWORK IN AUSTRIA
Network – Trains per day
Wagonload
Primary network ~ 350
Secondary network ~ 1.000
Blocktrain
Blocktrains ~ 300
Network – Infrastructure
589 loading points
22 minor marshaling yards
8 major marshaling yards
1.100 railway sidings
Source: RCA
Notes: Österreich hat mit 32% einen der höchsten Anteile der Bahn am Güterverkehr (ohne Binnenschiff und Rohrleitung) und die höchste Güter-Transportleistung der Bahn pro Kopf (etwa gleichauf mit Schweden). Das Erfolgsgeheimnis sind vor allem die Anschlussbahnen. Das sind Schienen, die direkt bis in viele Werksgelände und Gewerbegebiete führen. Rail Cargo Austria – die Güterverkehrsgesellschaft der ÖBB – bedient nach wie vor über 600 Anschlussbahnen. Mindestens 85% der Güter-Tonnen, die in Österreich verladen werden (Binnen-, Ziel- und Quellverkehr) rollen über diese Anschlussbahnen direkt von und zu den Kunden. Über Anschlussbahnen fahren komplette Züge, aber auch nur einzelne Wagen oder Wagengruppen, die mit Verschubloks von Bedienstellen aus zugestellt werden.

## Slide 18: Xrail Allianz betreibt internationalen Einzelwagenverkehr in wettbewerbsfähiger Qualität
  Zielsetzung
  Steigerung der Qualität im internationalen Einzelwagenladungsverkehr (EWV)
Synergien durch verbesserte Zusammenarbeit aller Partnerbahnen
höherer Marktanteil und steigende Rentabilität des internationalen Einzelwagenverkehrs
  Xrail Allianz
  7 Partner-Eisenbahnverkehrsunternehmen
  Erweiterungen geplant
7 Eisenbahnverkehrsunternehmen – ein Ziel
Notes: Ein Qualitätssprung im so genannten „Einzelwagenverkehr“ über Anschlussbahnen ist derzeit im Entstehen. 7 Bahngesellschaften arbeiten für dieses Zukunftsprojekt zusammen. Auch jene Kunden, die nur einzelne Wagenladungen oder Wagengruppen versenden, soll Transportleistung auf zeitgemäßem Niveau geboten werden.

## Slide 19: Was X-Rail den Kunden liefert.
Gewichtung der
Kundenerwartungen
Transport Zuverlässigkeit
Transport Information
schnell Angebote legen und
Preisanfragen rasch beantworten
lückenlose Transportinformationen durch
Zugriff auf Online-Fahrpläne
Informationen über veränderte Ankunftszeiten
  Produktionsallianz im EWV
Zuverlässige Einhaltung der vereinbarten Transportzeiten (Estimated Time of Arrival: ETA)
Prozess Angebotslegung
Kundenwünsche und -erwartungen stehen im Zentrum:
  Adäquater Preis für definierte Qualität
Preis
Ökologie
Positiver Beitrag zum Umweltschutz
Notes: Der Kunde ist bereit, sich für die Bahn zu entscheiden und einen angemessenen Preis zu zahlen, wenn ihm hohe Qualität garantiert wird. Wesentliche Qualitätsmerkmale sind
schnelle Preisauskunft und schnelle Angebote
zuverlässige Einhaltung der Transportzeiten
lückenlose Information über den Ablauf des Transports
Das alles soll durch eine Kooperation von sieben Bahngesellschaften – die X-Rail-Allianz - grenzüberschreitend für die wichtigsten Wirtschaftsräume Nord- und Mitteleuropas angeboten werden.

## Slide 20: Personenverkehr: Der Preis ist nur eines von vielen Entscheidungskriterien potentieller Fahrgäste
Chart: 
| Weg von & zur Haltestelle | Wartezeit Abfahrt | Zeitaufwand Umsteigen | reine Fahrzeit | Reiseinfo | Fahrkarte | Fahrpreis
 | 3.7333 | 2.3333 | 1.6333 | 3.6249 | 0.8 | 0.8 | 1.6667
Notes: Dieses Diagramm zeigt, wie sich aus Sicht eines Kunden der gesamte Aufwand zusammensetzt, der notwendig ist, um einen Weg mit der Bahn – in diesem Fall eine Strecke im Nahverkehr – zurück zu legen. Um die einzelnen Aufwände vergleichbar zu machen, sind Zeitaufwände mit Stressfaktoren und nach der Wahrscheinlichkeit des Auftretens (nicht immer ist Umsteigen oder Fahrkartenkauf notwendig) gewichtet und in Euro umgerechnet.
Der Kunde muss sich Information über Fahrpläne beschaffen, seinen Weg planen und eine Fahrkarte kaufen. Er muss von der Haustür aus zu Bahnhof oder Haltestelle kommen. Er muss Zeitpuffer einkalkulieren um den Zug zu erreichen. Weiters fallen Zeitaufwände für allfälliges Umsteigen und für die eigentliche Fahrzeit an.
Die wichtigste Erkenntnisse:
Der viel diskutierte Fahrpreis ist nur eine kleine Komponente der gesamten „Kosten“, die bestimmen, ob die Bahn oder ein anderes Verkehrsmittel gewählt wird.
Wer Kunden gewinnen will, muss bei allen Widerständen ansetzen, die eine Bahnfahrt erschweren können.
Der Kunde will nicht Bahn fahren – er will von seiner Haustür bis an ein bestimmtes Ziel (nicht nur zum Zielbahnhof) gelangen. Weil die Bahn nicht vor jeder Haustür halten kann, muss dem Kunden Mobilität als integriertes Gesamtprodukt geboten werden.

## Slide 21
Tiefe der Integration
Breite der Integration Anzahl Modi/ Anbieter
Information (z.B. Fahrplan)
Bezahlung/
Clearing
Buchung/ Reservierung
Bahnangebot
Bahnangebot
+ Postbus
Carsharing.at
Kooperation
Zusatzangebote
Integrierte
Mobilität
+
+
+
+
Die klassische Zweiteilung im IV-ÖV-Mix ist Vergangenheit: Neue Märkte entstehen durch alternative Mobilitätsmodelle
3c
Notes: Der Kunde will nicht Bahn fahren – er will von seiner Haustür bis an ein bestimmtes Ziel (nicht nur zum Zielbahnhof) gelangen. Weil die Bahn nicht vor jeder Haustür halten kann, muss dem Kunden t als integrierte Mobilität geboten werden. Der Kunde muss alle Angebote, die notwendig sind, um von Tür zu Tür zu gelangen, schnell und bequem auswählen und als ein integriertes Gesamtprodukt kaufen können. Die technische Voraussetzung dafür haben fast alle von uns seit einigen Jahren permanent zur Hand.

## Slide 22
Integrierte Mobilität
Wettbewerb um erste/ letzte Meile
Notes: Die technische Voraussetzung dafür haben fast alle von uns seit einigen Jahren permanent zur Hand.
Die ÖBB arbeiten an Forschungsprojekten und kooperieren mit anderen öffentlichen Verkehrsunternehmen, um eine österreichische Plattform für integrierte Mobilität zu schaffen.

## Slide 23
The Freight Division - Rail Cargo Group
The ÖBB Group at a Glance
Developments on the European Rail Freight Market
ÖBB and Serbia - Opportunities for a closer Cooperation
Content
≈ 470 million
passengers per year (incl. bus)
96.7%
punctuality
6.35 bn. EUR
total revenue
39,481
workforce
4,865 km
rail network (3,488 km electrified)
93%
renewable energy
13,580 switches
25,521 signals
6,335 bridges
248 tunnels
3,495 level crossings
107 shunting yards
854 km noise protection walls
110 million tons
freight transport volume
≈ 28,000
freight wagons
2.1 bn. EUR
investment in tracks, stations, trains and busses
We care about the rail system
Facts and Figures
Quelle: ÖBB Zahlen, Daten, Fakten 2014
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Hvala za vašo pozornost!

## Slide 24: Backup Detail- und Hintergrundinformation

## Slide 25: Autobahnausbau bestimmt den erreichbaren Modalanteil des Bahn-Güterverkehrs
Chart: Autobahnkilometer / Bahnkilometer
| 0.50185027042413888 | 0.10086872586872588 | 7.2844191440016873E-2 | 0.42630385487528344 | 0.3735046521931768 | 0.11316648531011969 | 0.22042730588848358 | 0.43887147335423199 | 0.89854397978857792 | 0.36928530818367278 | 0.39315580333313566 | 0 | 0.17507082152974504 | 0.53454545454545455 | 0.1614292954891029 | 0.91056629834254144 | 0.29943502824858759 | 3.8976919549600038E-2 | 0.92294159042927515 | 2.607404658068108E-2 | 0.5667752442996743 | 0.1060187741579238 | 0.12485217097482683 | 0.1681472081218274 | 0.21952874414014312 | 0.38317413666421751 | 0.33905579399141633 | 0.23106104149902287 | 6.1497326203208559E-2 | 0.33938650306748464
 | 0.15 | 0.36 | 0.28 | 0.09 | 0.22 | 0.69 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.83 | 0.75 | 0.13 | 0.27 | 0.12 | 0.33 | 0.33 | 0.1 | 0.34 | 0.31 | 0.42 | 0.27 | 0.32 | 0.12 | 0.219 | 0.116 | 0.055 | 0.4
Daten: EU-Kommission / GD Mobilität Anmerkung: *nur Landverkehr und Verkehr 2014, Progtrans 2011

## Slide 26: Unsere Kunden – Österreich weiterhin führend im Modalshare im PV und GV
Schienenpersonenverkehr
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Modalshare EU
Modalshare Österreich
Österreich mit höchstem Modalsplit in der EU, nur Schweiz mit ca. 18% deutlich besser
Südosteuro-päische Länder abgeschlagen
Quelle: Eurostat 2015, IHS 2015 1) EU27 2013 adaptiert gemäß Eurostat-Schätzung
Schienengüterverkehr
Österreich im oberen Drittel
Einige Südost-europäische Länder und Schweiz besser
Modalsplit AT und EU 2004-2013
Modalsplit Ländervergleich 2013 (in %)
Modalsplit AT und EU 2004-20131)
Modalsplit Ländervergleich 20131) (in %)
CH
AT
DK
HU
NL
FR
SE
DE
UK
EU15
BE
EU27
CZ
SK
ES
EU12
IT
LV
RO
PL
FI
HR
LU
PT
BG
IE
SI
EE
LT
EL
LV
LT
EE
SK
RO
AT
SE
SI
CZ
FI
BG
HU
PL
EU27
HR
DE
EU15
BE
DK
UK
PT
FR
LU
NL
IT
ES
EL
IE
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2014
Modalshare EU
Modalshare Österreich
Notes: Österreich hat 11,4% innerhalb der EU den höchsten Bahn-Anteil am Personenverkehr erreicht.

## Slide 27: Verlässlichkeit und schnelle Reaktionszeiten im GV besonders gefragt – Abgrenzung zu Wettbewerb durch besonders kundennahe Lösungen möglich
Was Logistikkunden erwarten:
Quelle: Auszug Zwischenergebnisse Customer Value Analyse 2014, hwh
ABER: Kunden setzen diese Leistungen voraus – Smarte Lösungen begeistern und binden Kunden langfristig
85% Zuverlässige Einhaltung Transportlaufzeit
85% Qualität Kundenbetreuer (Kompetenz, Erreichbarkeit)
79% Aktives Informations-/Abweichungsmanagement
85% Rasche Angebotserstellung
5

## Slide 28
Segments | Commodities | Share of volume | Competitive environment
 | Coal, Steel Construction materials | ~ 35% | Traditionally barge competition Focus of intra-modal rail competition Price decline
 | Chemicals Paper and pulp Automotive | ~ 40% | Focus of road competition Complex production process high fixed costs
 | Finished goods Containerized goods | ~ 25% | Strong road competition Subsidized in several countries High intra-modal competition
Block Train
Wagonload
Combined traffic
Source: Mc Kinsey
The railway sector is divided into three main products, whereby the wagonload accounts for 50 per cent of the total rail volume

## Slide 30: Autobahn-Ausbau 2000 bis 2011
Chart: Autobahn-km / Mio. EW
| LV | LT | MT | CY | UK | IT | BE | RO | AT | PL | DE | BG | EE | SK | CZ | NL | EU12 | FR | EU27 | EU15 | DK | FI | SE | EL | LU | HU | ES | PT | HR | SI | IE
 | 0 | 0 | 0 | 1.1692 | 3.1339 | 5.5608 | 10.227 | 10.2329 | 13.0628 | 13.541 | 15.7231 | 16.4155 | 22.0228 | 22.1214 | 23.1751 | 23.9988 | 25.7573 | 29.4652 | 30.8842 | 37.226 | 42.7885 | 45.4566 | 50.9622 | 74.242 | 103.0471 | 112.9506 | 117.9846 | 162.053 | 167.7894 | 177.8677

## Slide 31: Österreich führt beim Alpen querenden Bahnverkehr
Chart: Bahn-Güteraufkommen (Mio. Tonnen)
| Wechsel | Schoberpass | Tarvis | Tauern | Brenner | Semmering
2006 | 0.3 | 6 | 6.5 | 8 | 11.6 | 8.5
2013 | 0.3 | 4.6 | 7 | 7.9 | 11.7 | 11.9
Chart: Bahn-Güteraufkommen (Mio. Tonnen)
| Wechsel | Schoberpass | Tarvis | Tauern | Brenner | Semmering
2006 | 0.3 | 6 | 6.5 | 8 | 11.6 | 8.5
2013 | 0.3 | 4.6 | 7 | 7.9 | 11.7 | 11.9
Österreich hat insgesamt (Straße + Schiene) 3,6 Mal so viel alpenquerenden Güterverkehr wie die Schweiz.
Das Aufkommen des Alpen querenden Bahn-Güterverkehrs ist in Österreich um 72% höher als in der Schweiz.
Quelle: Alpinfo 2013 (UVEK 2015)

## Slide 32: Xrail creates significant customer benefits and increases international wagonload competitiveness in relation to full truck load
32
* Commercial aspect
Source: Xrail, customer surveys
Xrail focus
Decision making
criteria in order of importance
  Xrail has a 90% minimum reliability rate for the given estimated time of arrival (ETA)
Transport reliability
  Not within Xrail scope*
Price
  Xrail customers are provided with
    International transport schedules
    Delay alerts
Transport information
  Xrail transport quotes will be provided within a maximum of 3 working days
Time to market
Environment
  Rail transport is leading in environmental performance, particularly on long distances
1
2
3
XRAIL MAIN FOCUS AREAS
Notes: When Xrail was initiated a survey was conducted and here you can see, in prioritized order, the most important decision making criteria for wagonload transports
As stated before, Xrail has nothing to do with commercial issues, for this reason we have focused on second three most important criteria
Transport reliability:
  Previously the quality has not been measured on a international level. In Xrail transport plans are created and monitored. For an Xrail OD 90% should be reached
IT:
  We have developed a IT system which is on top of the existing RUs systems. The tool can calulate transport plan and more importantly it can also inform if a wagon is late against the pre-calculated transport plan
  The tool creates a transparent picture of the transport chain (before, during and after)
Time to market:
  We know that there are a lot of business which are done on an ad-hoc level
  Wagonload can get these transports by issuing quotations in a competitive time frame
  Today, the perception from our customers is that it takes between 8-12 days to receive a price for a transport
  In Xrail we work on improving this process and has targeted to achieve a 3-days response time

## Slide 33: Details Integrierte Mobilität

## Slide 34
Info
Bezahlung Clearing
Registrierung
Buchung
Tickets
Wien
Mariahilferstraße
Wien
Westbahnhof
Salzburg
Hauptbahnhof
Salzburg
Fuschl
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Reise von Wien nach Fuschl am See
Das öffentliche Mobilitäts-Angebot ist hochkomplex, unüberschaubar und wenig kundenfreundlich
3c

## Slide 35: Die Bahn leidet darunter: Eingeschränkte Mobilität am Zielort in allen Kundensegmenten Top Nichtnutzungsgrund
Verlagerungspotenzial und Top-Nichtnutzungsgründe (Mehrfachnennung; % der Befragten)
Chart: 
Preis geringer Kundenwert | 47.9652 | 38.2026 | 53.6085 | 44.2249 | 15.6583
Chart: 
Preis geringer Kundenwert | 36.6105 | 35.9229 | 47.6986 | 48.1046 | 30.558
Chart: 
Preis geringer Kundenwert | 33.7765 | 30.0436 | 40.3258 | 47.1584 | 20.1233
Legende Verlagerungspotenzial (Reisen p.a.)
1-3 4-12 13+
n= klein!
Quelle: exeo Strategic Consulting AG (V2V-Studie, n=1.042)
Legende Nichtnutzungsgründe
Preisliche Gründe (zu teuer etc.)
Bahnfahrt dauert zu lange
Zu eingeschränkt (abhängig vom Fahrplan)
Am Zielort ohne Auto nicht mobil genug
Gepäck (viel und/oder schweres Gepäck)
Chart: 
Preis geringer Kundenwert | 12.1194 | 29.5415 | 49.3921 | 54.0988 | 23.799
Lesebeispiel:
54% der Befragten im Segment 4 haben die Reise u.a. aufgrund eingeschränkter Mobilität am Zielort nicht mit der Bahn unternommen.
Hinweis: 10% der Non-User nennen nur den Nichtnutzungsgrund „Preis“
3c

## Slide 36
Neu entstehender Mobilitätsmarkt
Bekannter Mobilitätsmarkt
Schnittstelle Integrierte Mobilität
Durch geändertes Kundenverhalten und neue technische Möglichkeiten (mobiles Internet, Smartphones) ändert sich der Mobilitätsmarkt rasant.
Neue Mobilitästformen gewinnen va. bei der jungen, urbanen Bevölkerung (early adopter) an Bedeutung.
Neben den klassischen Kategorien öffentlicher Verkehr und Individualverkehr entstehen neue Mobilitätsmodelle im privat organisierten kollektiven Bereich (z.B. Mitfahrzentralen) und im öffentlichen Individualverkehr (z.B. Charsharing).
Integrierte Mobilitätsplattformen sind Voraussetzung für die Bearbeitung des Mobilitätsmarktes von Morgen
    Zugang
    öffentlich
    privat
    kollektiv
    individuell
    Nutzung
Taxi
Mietauto
Privates Carsharing
(Peer to peer)
Eigenes Auto
Eigenes Fahrrad
U-Bahn
Bahn, Bus
Staßenbahn
Online-Mitfahrzentralen
Öffentlicher, Individualverkehr
Privater Individualverkehr
Öffentlicher,
kollektiver
Verkehr
Privat organisierter kollektiver Verkehr
Carsharing
Bikesharing
Integrierte Mobilität
Conclusio: Voraussetzung für effektive Marktbearbeitung Systemintegration der Verkehrsmittel in einer Mobilitätsplattform
3c

## Slide 37: Integrierte Mobilität ist auch bei anderen europäischen Bahnen und Automobilkonzernen auf der strategischen Agenda
    Lange Erfahrung im Bikesharing und stationärem Carsharing
    Mit Qixxit ist DB europaweit einer der ersten Anbieter von multi- und intermodaler Mobilitäts-information
    Qixxit ist ein Produkt der DB Vertrieb, das seit Juni 2014 auf dem Markt ist
    Daimler versucht systematisch, ausgehend vom Kerngeschäft mit Car2Go, den Markt für Mobilitätsdienstleistungen zu erschließen.
    Die moovel Vision: Mobilität radikal vereinfachen und die unterschiedlichsten Verkehrsmittel – zunächst in Deutschland - zu vereinen.
    Bietet über Keolis Car- und Bikesharing an
    Gemeinsam mit Total und Orange (France Telecom) beteiligt sich die SNCF über ihren Venture Capital Fonds „Écomobilité Ventures“ an innovativen Start-Ups im Mobilitätsbereich
Leistungsspektrum DB, SNCF und Daimler im Vergleich
Quelle: civity Management consultants
3c

## Slide 38
Chart: ÖBB Postbus: ca. 400 Mio. € Gesamtertrag
| Schüler & Lehrlingsfrei-fahrt | Fahrschein-Einnahmen | Verbundab-geltung | Verkehrs-Bestellungen | Sonstige Erlöse
 | 113 | 52 | 74 | 140 | 22